## Slide 1: Hiilineutraali Tampere
Tampereen ilmasto- ja energiatavoitteet
MAHKU –seminaari 26.1.2017 Vapriikki

## Slide 2: Tämänhetkiset tavoitteet
20 %
vähennys CO2-päästöihin vuoteen 2020 mennessä
2005 tasosta
40 %
vähennys CO2-päästöihin vuoteen 2025 mennessä
1990 tasosta
2050
Hiilineutraali Tampere
mennessä
EU
Covenant of Mayors
Tampereen kaupunkistrategia
Tampereen ympäristöpolitiikka
Notes: Nykyisistä sitoumuksista pormestarien ilmastoaloitteen tavoite on jo saavutettu ja seudullisen ilmastostrategian tavoitteissa ollaan hyvällä mallilla. Tämänhetkinen hiilineutraaliustavoite vastaa valtakunnallista tavoitetta.

## Slide 3: Tulossa
Notes: Vanha pormestarien ilmastosopimus Covenant päättyy, ja keväällä 2017 Tampere on liittymässä kahteen uuteen ilmastoverkostoon. Global Covenant of Mayors on uusi globaali ilmastoaloitteiden fuusio, jossa yhdistyvät aiemmat poliittiset ja yritysmaailman sitoumukset. Sitoumuksessa uutena osana on myös ilmastonmuutokseen varautuminen. CLC taas on suomalainen yritys- ja organisaatioverkosto, jossa pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

## Slide 4: Mikä ilmasto- ja energia- tiekartta?
Notes: Ilmasto- ja energiatiekartassa nivotaan yhteen Tampereen ilmasto- ja energiatavoitteet, ilmastopäästöjen nykytila sekä esitetään skenaariot hiilineutraaliuden toteutumisesta

## Slide 5: Tiekartan osa-alueet
Notes: Ilmasto- ja energiatiekartassa keskitytään ilmastopäästöihin eniten vaikuttaviin osa-alueisiin. Teemoina ovat energia ja energiajärjestelmät, asuminen ja rakentaminen, liikkuminen ja maankäyttö sekä kuluttaminen ja materiaalikierto.

## Slide 6: …ja päästöjakauma
Chart: Päästöjakauma 2014
| Rakennusten lämmitys | Liikenteen päästöt | Sähkönkulutus | Teollisuus ja työkoneet | Jätehuollon päästöt | Maatalouden päästöt
osuus 2014 | 0.38034 | 0.25573 | 0.18099 | 0.10624 | 0.07027 | 0.0065238
Notes: Ilmastopäästöistä suurin osa aiheutuu tosiaan rakennusten lämmityksestä ja liikenne, josta suurin osa henkilöautoliikennettä, tulee hyvänä (tai ehkä pahana) kakkosena. Sähkönkulutuksen osuus suurenee jatkossakin yhteiskunnan sähköistyessä. Valtakunnallisesti teollisuuden osuus ilmastopäästöistä on noin puolet, Tampereella vain 10 %. Teollisuudelle on olemassa omat energiatehokkuussopimuksensa.

## Slide 7: Missä mennään?
Notes: Tampereen päästöt eivät ole valtakunnallisesti huippuluokkaa, mutta CO2-raportin tarkastelu tuotantoperusteinen eli kunnat, joissa on paljon maataloutta tai läpiajoliikennettä, nousevat tilaston toiseen päähän. Kulutusperusteisessa arviossa tilanne olisi toisennäköinen

## Slide 8: Missä mennään?
-18,9 %
-37,7 %
Muutos kokonaispäästöissä
1990 - 2014
Muutos per asukas
Lähde: CO2-raportti, Benviroc Oy, 2016
Chart: t CO2-ekv/asukas
| 1990 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Päästöt yhteensä | 1323.8106 | 1406.3645 | 1206.404 | 1122.9366 | 1118.9245 | 1073.0132
Päästöt asukasta kohden | 7.6716 | 6.5959 | 5.6068 | 5.1648 | 5.0757 | 4.8116
* Dataa ei ole lämpötilakorjattu
Notes: Tampereella päästötilanne näyttää tällä hetkellä ihan hyvältä, joskin suurin osa vähennyksestä johtuu Tampereen Sähkölaitoksen panostuksesta uusiutuviin energiamuotoihin. Laskelmissa tosin puu esitetään nollapäästöisenä, mikä ei täysin pidä paikkaansa

## Slide 9: Uusiutuvan energian potentiaali Tampereella
Muutos kokonaispäästöissä
1990 - 2014
Chart: 
| Puupolttoaineet | Peltobiomassat | Biokaasu | Jätepolttoaineet | Tuulivoima | Aurinkosähkö | Aurinkolämpö | Vesivoima | Lämpöpumput
Käyttö/tuotanto 2014 (GWh) | 850 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 75 | 19.4
Käyttämätön potentiaali (GWh) | 257 | 2 | 44 | 272 | 100 | 845.9 | 2261 | 0 | 67.6
* Ei sisällä teknis-taloudellista tarkastelua
Lähde: Uusiutuvan energian kuntakatselmus, Ramboll Finland Oy, 2016
Notes: Uusiutuvan energian potentiaali selvitettiin viime keväänä kuntakatselmuksessa ja varsinkin aurinkoenergian potentiaali on suuri. Geotermisen energian toimivuutta Suomen olosuhteissa kokeillaan parhaillaan Espoossa, tässä kuvassa geoterminen ei vielä näy. Aurinko- ja maalämpöpotentiaalit julkaistiin myös karttapalvelussa kartat.tampere.fi, josta voi käydä katsomassa oman kiinteistönsä tuottopotentiaalin.

## Slide 10: Tiekartan perusskenaario
-78 %
CO2-päästöissä vuoteen 2050 mennessä
1990 tasosta
Notes: Perusskenaariossa jo nykyisillä päätetyillä toimilla päästään 78 prosentin vähenemään ilmastopäästöissä. Vuosille 2030, 2035 ja 2040 vastaavat vähenemät olisivat 58, 64 ja 68 %.

## Slide 11: Tiekartan visioskenaario
-88 %
CO2-päästöissä vuoteen 2050 mennessä
1990 tasosta
Tiekarttatyöpajoissa kehitettyjen toimien pohjalta
Notes: Visioskenaario kehitettiin syksyn 2016 tiekarttatyöpajojen pohjalta. Näillä lisätoimilla päästäisiin arviolta 88 prosentin vähenemään kokonaispäästöissä vuoteen 2050 mennessä. Vuosille 2030, 2035 ja 2040 vastaavat prosentit olisivat 63, 71 ja 77. Skenaarioita muokataan vielä tänään saatavan palautteen perusteella.

## Slide 12: Kiitos! Lisätietoja: Kaisu Anttonen 05063698 etunimi.sukunimi@tampere.fi
Notes: Kiitos ja kysykää lisää tarvittaessa asiantuntijoiltamme! Tässä tilaisuudella eri teemapisteillä päivystävät Saija Kouko, Janne Laurila, Marko Nurminen ja Eeva Palmolahti